## Slide 1
01
EEM4011 · Biyomedikal Uygulamalarında
Programlama ve Modelleme
EKG atımlarının
kNN ile sınıflandırılması
MIT-BIH tam veri seti üzerinde
hasta bazlı karşılaştırma ve özellik geliştirme
Yıldıray Yılmaz
14 Ekim 2026
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.

## Slide 2
Projenin amacı
02
Dalga şekli ve atımlar arası süre,
basit kNN modelinin sınıf başarısını artırır mı?
Girdi
Tek kanallı EKG ve referans atım konumları
Çıktı
Her atım için N, S, V, F veya Q sınıfı
Kapsam
Çevrimdışı sınıflandırma ve tekrarlanabilir deney
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
Bu çalışmanın literatürde ilk olduğuna veya doğrulanmış bir araştırma açığını kapattığına dair iddia yoktur. Başlangıçtaki derin öğrenme karşılaştırması bu uygulamanın kapsamına dahil değildir.

## Slide 3
Veri seti ve kullanılan örnekler
03
Veri / bölüm | Kapsam
MIT-BIH Arrhythmia Database | 48 kayıt, 47 kişi, 360 Hz
Geçerli atım pencereleri | 109.468 atım
Eğitim havuzu | 85.782 atım, 37 kişi
Test kümesi | 23.686 atım, 10 kişi
Seçilen modelin eğitim örnekleri | 18.048 atım
201 ve 202 aynı kişiye ait olduğundan aynı bölümde tutuldu.
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
109.494 eşlenmiş atımdan tam pencere içermeyen 26 atım dışarıda kaldı. Nihai eğitim için sınıf başına en çok 5.000 örnek seçildi. Test kümesi örnek azaltmaya tabi tutulmadı.

## Slide 4
Sekiz aşamalı çalışma
04
01 Ortam
Python bağımlılıkları ve sürümler
02 Veri
48 kaydın indirilmesi ve kontrolü
03 Okuma
EKG ve anotasyonların eşlenmesi
04 Özellik
Her atımdan sayısal özellik çıkarımı
05 Başlangıç modeli
Hasta ayrımı ve kNN eğitimi
06 Ölçüm
Başlangıç metrikleri ve hata matrisi
07 Geliştirme
Yeni özellikler ve iç doğrulama
08 Kontrol
Ayrımların ve sonuçların doğrulanması
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
run_pipeline.py --local-only --improve komutu ile sekiz aşama tamamlandı. Kesilen çalışma mevcut yerel veriyi yeniden kullanabilir.

## Slide 5
Altı özellikten 36 özelliğe
05
6
Temel istatistikler
Ortalama, standart sapma, minimum, maksimum,
tepe-tepe genlik ve RMS
24
Dalga şekli noktaları
180 örneklik pencereden normalize edilmiş temsil
6
RR özellikleri
Önceki ve sonraki atım süreleri, yerel ritim ve oranlar
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
Pencere: R konumundan 90 örnek önce başlayıp 90 örnek sonrasına kadar 180 örnek. Dalga şekli medyan çıkarılarak merkezlenir ve tepe-tepe genlikle ölçeklenir. 24 nokta doğrusal enterpolasyonla elde edilir. RR özellikleri önceki, sonraki, yerel medyan, iki göreli oran ve farktır.

## Slide 6
Model seçimi yalnızca eğitim içinde
06
Seçenek | Özellik | Sınıf başına sınır | Ort. Macro-F1
Başlangıç, k=5 | 6 | Yok | 0,3091
Dalga + RR, k=5 | 36 | Yok | 0,4491
Dalga + RR, k=5 | 36 | 2.000 | 0,4849
Dalga + RR, k=7 | 36 | 5.000 | 0,4971
İki ayrı hasta bölmesinde en yüksek ortalama: 0,4971
Seçilen model: 7 komşu, 36 özellik, sınıf başına en çok 5.000 atım.
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
GroupShuffleSplit iç doğrulama tohumları 17 ve 29, doğrulama payı kişi gruplarının %25'i. Her seçenek aynı iki bölmede değerlendirildi. StandardScaler ve sınıf başına örnek sınırı yalnızca ilgili eğitim bölümünde uygulandı. Tüm kNN modellerinde uzaklık ağırlığı kullanıldı.

## Slide 7
Macro-F1 yükseldi, doğruluk düştü
07
Model | Doğruluk | Macro-F1
Her zaman N | %84,75 | 0,1835
Başlangıç kNN | %76,37 | 0,3043
Geliştirilmiş kNN | %74,50 | 0,4261
+0,1218
Macro-F1 değişimi
−1,86 yüzde puan
Genel doğruluk değişimi
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
Aynı 23.686 test atımı üzerinde karşılaştırma. Macro-F1 beş sınıfın F1 değerlerine eşit ağırlık verir. Çoğunluk kontrolü eğitimdeki en sık sınıf olan N'yi her atıma atar. Doğruluk farkı -1,86 yüzde puan, Macro-F1 farkı +0,1218.

## Slide 8
Sınıflara göre sonuçlar
08
Sınıf | Test atımı | Önce F1 | Sonra F1
N | 20073 | 0,8635 | 0,8424
S | 519 | 0,0257 | 0,1114
V | 1011 | 0,3843 | 0,3808
F | 16 | 0,0000 | 0,0000
Q | 2067 | 0,2478 | 0,7957
En büyük kazanç Q sınıfında. F sınıfında doğru tahmin yok.
S duyarlılığı %34,87, kesinliği %6,63. Yanlış pozitifler hâlâ fazla.
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
N: normal ve ilişkili iletim/kaçış atımları. S: supraventriküler ektopik. V: ventriküler ektopik. F: normal ve ventriküler atım füzyonu. Q: bu projedeki eşlemede paced, paced-normal füzyon ve sınıflandırılamayan atımlar. Q başarısı tek bir aritmi başarısı olarak yorumlanmamalı.

## Slide 9
Yapılan doğrulamalar
09
Aynı karşılaştırma zemini
Başlangıç ve yeni model aynı test atımlarını kullanıyor.
Hasta ayrımı
Eğitim, iç doğrulama ve test arasında kişi karışması yok.
Eğitim sınırları
Ölçekleme ve örnek seçimi yalnızca eğitimde uygulanıyor.
Yeniden hesaplama
Kaydedilen model tahminleri ve rapor metrikleri eşleşiyor.
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
08_verify_improvement.py aynı test örneklerini, ayrık kişi gruplarını, eğitimde örneklemeyi, scaler ortalamalarını, modelden yeniden tahminleri ve metrikleri kontrol etti. PASS sonucu alındı. Yazılım doğrulaması klinik doğrulama anlamına gelmez.

## Slide 10
Sonuçların sınırları
10
Test grubu yeniden kullanıldı
Karşılaştırma mevcut test grubunda. Bağımsız dış doğrulama yok.
Referans atım konumları kullanıldı
Otomatik R-tepe bulma başarısı bu deneyde ölçülmüyor.
Sonraki atım bilgisi gerekiyor
RR özellikleri nedeniyle yöntem çevrimdışı çalışıyor.
Azınlık sınıfları ve kayıt farkları
F için yalnızca 16 test atımı var. Pacing kayıtları dahil, kanallar farklı.
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
Bu ders projesi klinik tanı sistemi veya katı EC57 benchmark'ı olarak sunulmamalıdır. İstatistiksel anlamlılık testi ve bağımsız dış veri doğrulaması yapılmadı.

## Slide 11
Sonraki geliştirme planı
11
Öncelik: S ve F hatalarını azaltmak
01
Sınıf ve hasta bazında yanlış tahminleri incelemek
02
R-tepe tespitini eklemek, yalnız geçmiş RR ile modeli denemek
03
Kişi bazlı daha kapsamlı doğrulama ve bağımsız veri testi
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.
Bu sayfadaki işler öneridir, mevcut çalışmada tamamlanmadı. Yeni denemelerde mevcut test grubuna göre sürekli ayar yapmak yerine yeni değerlendirme planı ve bağımsız veri gerekir.

## Slide 12
Kaynaklar ve proje çıktıları
12
Açık veri kaynağı
Moody ve Mark. MIT-BIH Arrhythmia Database, v1.0.0.
https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
DOI: 10.13026/C2F305
Özgün yayın
Moody ve Mark (2001). The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database.
IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 20(3), 45–50.
https://doi.org/10.1109/51.932724
Proje kanıtları
comparison_improved.json, results_improved.md ve sekiz aşamalı Python kodu
Notes: Veri kaynağı: https://physionet.org/content/mitdb/1.0.0/
Deney sonuçları: biomed_project/artifacts/comparison_improved.json. Kod: 07_improve_model.py ve 08_verify_improvement.py. Deney tarihi: 12 Ekim 2026.